双门单门热风循环烘箱的使用注意事项

双门单门热风循环烘箱适用于各类物料、胶塞、铝盖及抗生素瓶的灭菌、干燥，采用不锈钢电热棒加热(或蒸汽加热),直冷式风机热风循环，升温快，灭菌效率高，能自动显示并自行设定控制、记录温度，超温、超时能及时报警。

双门单门热风循环烘箱的使用注意事项：

1. 运用前必需留意所用电源电压能否符合。运用时，必需将电源插座接地线按规则停止接地。

2. 在通电运用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗，检验时应将电源切断。

3. 电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在低温或湿润的中央，避免橡胶老化致使漏电。

4. 放置箱内物品切勿过挤，必需留出气氛天然对流的空间，使湿润气氛能在风顶上减速逸出。

5. 应活期反省温度调理器之银触点能否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再运用，并应常常用干净布擦净，使之接触优良(留意必需切断电源)。室内温度调理器之金属管道切勿撞击免得影响灵活度。

6. 在无防爆安装的枯燥箱内，请勿放入易燃物品。

7. 每次用完后，须将电源局部切断，常常坚持箱内外干净。干净终了悬挂相应的标识。